## Slide 1
Návrh řídicího
systému CNC stroje
se zaměřením na dynamiku pohybu

## Slide 2: Co je to vlastně CNC stroj?
„Počítačové číslicové řízení (CNC) slouží
k automatizaci obráběcích a jiných strojů“ - wikipedia

## Slide 3: Nedostatky současných řídicích systémů pro hobby použití
Omezené možnosti generování řídicích signálů
Nevhodné akcelerační rampy

## Slide 4: Běžná koncepce systému

## Slide 5: Jak vyřešit generování signálu?
přidat specializovaný hardware

## Slide 6: Má koncepce systému

## Slide 7: Jak lépe akcelerovat?
Akcelerovat dle S-křivky
Chart: čas
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7000000000000008 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1415926535897931
 | 0 | 0.0049958 | 0.019933 | 0.044664 | 0.078939 | 0.12242 | 0.17466 | 0.23516 | 0.30329 | 0.37839 | 0.4597 | 0.5464 | 0.63764 | 0.7325 | 0.83003 | 0.92926 | 1.0292 | 1.1288 | 1.2272 | 1.3233 | 1.4161 | 1.5048 | 1.5885 | 1.6663 | 1.7374 | 1.8011 | 1.8569 | 1.9041 | 1.9422 | 1.971 | 1.99 | 1.9991 | 2
 | 0 | 0.063662 | 0.12732 | 0.19099 | 0.25465 | 0.31831 | 0.38197 | 0.44563 | 0.5093 | 0.57296 | 0.63662 | 0.70028 | 0.76394 | 0.82761 | 0.89127 | 0.95493 | 1.0186 | 1.0823 | 1.1459 | 1.2096 | 1.2732 | 1.3369 | 1.4006 | 1.4642 | 1.5279 | 1.5915 | 1.6552 | 1.7189 | 1.7825 | 1.8462 | 1.9099 | 1.9735 | 2

## Slide 8: V čem spočívá síla S-křivek?
Chart: čas
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1415926535897931
 | 0 | 0.099833 | 0.19867 | 0.29552 | 0.38942 | 0.47943 | 0.56464 | 0.64422 | 0.71736 | 0.78333 | 0.84147 | 0.89121 | 0.93204 | 0.96356 | 0.98545 | 0.99749 | 0.99957 | 0.99166 | 0.97385 | 0.9463 | 0.9093 | 0.86321 | 0.8085 | 0.74571 | 0.67546 | 0.59847 | 0.5155 | 0.42738 | 0.33499 | 0.23925 | 0.14112 | 0.041581 | 1.2251e-16
Chart: čas
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1415926535897931
 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
vs.

## Slide 9: Úskalí zrychlování
Chart: čas
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1415926535897931
 | 0 | 0.0049958 | 0.019933 | 0.044664 | 0.078939 | 0.12242 | 0.17466 | 0.23516 | 0.30329 | 0.37839 | 0.4597 | 0.5464 | 0.63764 | 0.7325 | 0.83003 | 0.92926 | 1.0292 | 1.1288 | 1.2272 | 1.3233 | 1.4161 | 1.5048 | 1.5885 | 1.6663 | 1.7374 | 1.8011 | 1.8569 | 1.9041 | 1.9422 | 1.971 | 1.99 | 1.9991 | 2
 | 0 | 0.063662 | 0.12732 | 0.19099 | 0.25465 | 0.31831 | 0.38197 | 0.44563 | 0.5093 | 0.57296 | 0.63662 | 0.70028 | 0.76394 | 0.82761 | 0.89127 | 0.95493 | 1.0186 | 1.0823 | 1.1459 | 1.2096 | 1.2732 | 1.3369 | 1.4006 | 1.4642 | 1.5279 | 1.5915 | 1.6552 | 1.7189 | 1.7825 | 1.8462 | 1.9099 | 1.9735 | 2
Chart: čas
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9000000000000001 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1415926535897931
 | 0 | 0.099833 | 0.19867 | 0.29552 | 0.38942 | 0.47943 | 0.56464 | 0.64422 | 0.71736 | 0.78333 | 0.84147 | 0.89121 | 0.93204 | 0.96356 | 0.98545 | 0.99749 | 0.99957 | 0.99166 | 0.97385 | 0.9463 | 0.9093 | 0.86321 | 0.8085 | 0.74571 | 0.67546 | 0.59847 | 0.5155 | 0.42738 | 0.33499 | 0.23925 | 0.14112 | 0.041581 | 1.2251e-16
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ztráta efektu
S-křivky ve specifických případech

## Slide 10: Co je to ryv?
Popisuje časovou změnu zrychlení

## Slide 11: Pohyb po oblouku
nutno uvažovat dostředivé zrychlení

## Slide 12: Rozdělení úloh
interpolátor
počítač
přijímá příkazy
interpoluje pohyb
generuje výstupní signály
přijímá uživatelský vstup
určuje trajektorii pohybu a rychlost
generuje příkazy

## Slide 13: Interpolátor
postaven na STM32F4-Discovery kitu

## Slide 14: Vlastnosti interpolátoru
firmware napsán v jazyce C
USB vendor-specified zařízení
interpolace lineární i obloukové trajektorie
výpočty probíhají v kombinované aritmetice (floating i fixed point)
výstupní step-dir signál

## Slide 15: Aplikace pro počítač

## Slide 16: Vlastnosti aplikace pro počítač
napsána v jazyce C++ a knihovně wxWidgets
přijímá G-kód
  všechny jeho běžné funkce
  podpora pro korekce nástroje
grafický náhled drah a pozice stroje

## Slide 17: Kompenzace nástroje

## Slide 18: Testování systému
jednoduchý plotter

## Slide 19: Zhodnocení výsledků

## Slide 20: Budoucnost projektu
současný stav je technické demo
Do budoucna spolupráce se společností DMX system

## Slide 21: Dotazy
Jan Mrázek
email@honzamrazek.cz

## Slide 22: Seznam použitých zdrojů
Všechny použité obrázky v této prezentaci jsou původní, či jsou šířeny pod licencí Creative Commons.
Seznam převzatých fotografií pro jednotlivé snímky:
Úvodní snímek: http://www.flickr.com/photos/dmasterton/6635307757/
1. http://www.flickr.com/photos/raster/6868986080/
2. http://www.flickr.com/photos/nataliejohnson/2126869302/
3. http://www.flickr.com/photos/pafgadget/6077749399/
6. http://www.flickr.com/photos/fxp/2204984086/
7. http://www.flickr.com/photos/martin_heigan/4544138976/
8. http://www.flickr.com/photos/swinehartdesign/4670422523/
9. http://www.flickr.com/photos/sfsteve/504167939/
10. http://www.flickr.com/photos/fitzharris/7592626086/
11. http://www.flickr.com/photos/9187692@N03/2743000635/
13. http://www.flickr.com/photos/mandolux/1564207767/
15. http://www.flickr.com/photos/worldskills/6219656305/
19. http://www.flickr.com/photos/nasebaer/101363489/
20. http://www.flickr.com/photos/dmasterton/6309138103/